特种设备车辆蓄电池专项 货物采购需求资料表

# 一、投标人资格特定条件：

1．具有国内法人资格，注册经营范围满足所投分标采购内容的厂（商）家。

2．投标人资格的其他要求：  无

# 二、采购项目内容：

1．采购人地址： 南宁市民族大道106号南宁国际会展中心 ；联系人： 卢见辉 ；电话： 0771-5465293 。

2．采购预算价：   159600.00   元整。

3．为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商有：  无

4．是否接受联合体投标：□是   (否（请在选项上打√）

5．合同签订是否接受合同专用章：□是   (否（请在选项上打√）

6．如中标供应商不能履行采购合同的，是否选择排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商：(是   □否（请在选项上打√）

7．本表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于所列的技术参数要求。

# 采购预算：159600.00元，为采购的最高限价，超过本次采购最高限价或单项单价上限控制价，其投标无效。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌、型号 | 技术参数要求 | 单项单价 上限控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池 | 8只 | Trojan邱健，Panasonic松下，统一 | ★型号：L16G-AC 额定电压6V 额定电容390AH ★外形尺寸：313*174*417mm 重量：46KG ★适用会展中心曲臂式升降平台车使用。 | 2800元/只 |
| 2 | 蓄电池 | 12只 | Trojan邱健，Panasonic松下，统一 | ★型号：T-1275PLUS 额定电压12V 额定电容150A； ★外形尺寸：329*181*272mm； 重量：39KG ★适用会展中心剪叉式升降平台车使用。 | 2150元/只 |
| 3 | 蓄电池 | 1只 | 天能、超威、骆驼 | ★规格型号：6-QWLZ-85； 额定电压12V 额定电容85A（单只）； ★外形尺寸：300*171*203mm； 重量20KG； ★适用会展中心丰田叉车使用。 | 700元/只 |
| 4 | 免维护蓄电池 | 117只 | 天能、超威、骆驼 | 免维护蓄电池； ★规格型号：3-EVF-200A； 额定电压6V 额定电容200A（单只）； ★外形尺寸：260*180.5*273.5mm； 重量33KG； ★适用会展中心旅游观光车使用。 | 900元/只 |
| 5 | 免维护蓄电池 | 6只 | 天能、超威、骆驼 | 免维护蓄电池； ★规格型号：4-EVF-150A； 额定电压8V 额定电容150A（单支）； ★外形尺寸：260*180*210mm； 重量33.7KG ； ★适用会展中心旅游观光车使用。 | 900元/只 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 5 日内 ★二、交货期：自合同签订之日起 15 日内 三、交货地点： 南宁国际会展中心 四、交货方式：拆卸原固定型阀控密封式铅酸蓄电池（特种车辆：曲臂式升降平台车1辆、剪叉式升降平台车3辆、丰田叉车1辆和旅游观光车11辆），在原车辆上安装本次采购蓄电池，经调试验收合格后交货。 五、售后服务要求： ★1、质量保证期 3 年（自交货并验收合格之日起计） （1）故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在 2小时内到达采购人指定现场，12小时内处理完毕，恢复正常使用；如情况特殊无法在预定时间内恢复的，需向采购人及时汇报，以便采购人采取相应措施。 （2）质保期内在采购人东盟博览会活动期间提供蓄电池供电应急保障方案，并提供现场技术支持。 （3）为本项目供货的蓄电池建立用户档案，在质保期内，每个季度对蓄电池进行一次巡检（1年4次），定期检测，检查蓄电池的运行情况，排除潜在故障隐患，保证车辆安全可靠运行。 （4）每次巡检应向采购人提交检测报告，及时反馈存在问题及安全隐患。 ★（5）投标人中标后需在南宁市设立服务机构，提供本地化的现场服务，必须向采购人承诺技术支持，竞标时提供3个应用案例（提供合同扫描件，原件备查）。 （6）质保期内保持各车辆蓄电池外观干净整洁，并及时清理污物，外观无积尘、电池液泄漏、油迹。 ★2、安装要求：拆除原有车辆蓄电池，安装全新蓄电池并调试运行（特种车辆：曲臂式升降平台车1辆、剪叉式升降平台车3辆、丰田叉车1辆和旅游观光车11辆）。 ★3、付款方式：本项目无预付款，合同款支付时间为全部货物交货安装、调试、验收合格并试运行3个月无故障，同时提交第三方检测机构出具的检测合格报告，开具合格有效增值税发票后一次性支付合同款。 ★4、验收方法及方案：根据国家标准技术规范和招标文件要求，对本次采购货物验收分两次进行： （1）货到后采购人对每种型号（项号1至项号5货物）的蓄电池在完全到货时，在货物中任意抽取一节蓄电池进行现专场剖开电池，检查内部材料等是否与投标文件内容相符，费用包含在投标价内； （2）货物全部交货完毕，采购人根据需要可现场对每种规格蓄电池随机抽取1-2节蓄电池送交具有检测资质的第三方检测机构检测，对蓄电池尺寸、重量、容量、内阻、放电率、极板厚度及尺寸等进行检测试验，并出具试验报告。如检测报告不合格做退货处理，后果由成交人负责，采购人不承担法律责任。检测费用包含在投标价内。 ★5、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）拆卸、施工安装、装卸需要的设备设施、人工工资、加班费、安全防护工器具等费用； （6）现场抽样送检运费、检测费、出具报告费等与检测验收有关的费用。 6、违约责任 ★（1）如中标供应商因技术能力有限无法查找设备故障进行处理或及时修复故障的，采购人有权聘请第三方技术人员进行处理或修复，所产生的费用从中标供应商履约保证金中扣除。 （2）如因成交供应商未按要求进行维护保养或操作不当，造成采购人车辆设备运行故障，对采购人举办的重大活动造成严重影响的，供应商承担由此产生的全部责任，采购人有权向中标人追索损失费，同时解除本合同。 （3）非人为的故障或不可抗拒的自然灾难造成的损坏，成交供应商不负赔偿责任，但有责任尽最大努力和最快速度进行抢修，使设备尽快恢复正常运行。 ★（4）中标供应商巡检时发现故障或事故隐患，均须及时以书面形式告知采购人，否则中标供应商承担由此产生的责任及后果，负责修复设备，并承担全部费用，累计达到3次（含3次）的，采购人有权解除合同。 （5）成交供应商未经采购人同意向第三方转让项目，采购人有权单方面解除合同并追究其责任。 7、验收标准：按国家相关标准验收。 8、投标人可到南宁国际会展中心对安装现场进行踏勘，踏勘费用和风险由投标人自行承担。 六、履约保证金： 成交人（乙方）在签订本项目合同前，须向招标采购单位（甲方）缴纳成交金额5% 的履约保证金，以保证服务期间车辆正常运行，如乙方违反相关法律法规，不履行所订立的合同，甲方有权取消乙方成交资格，服务协议自动终止。履约保证金不予返还，所造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超出部分予以赔偿。 履约保证金交到采购人账户： 开户名：南宁国际会展中心有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司南宁金湖广场支行 账 号：45050160426600000896 履约保证金自合同履约即质量保证3年期满之日起计1个月后由乙方向甲方申请办理退付手续，甲方将在收到完整且合格的退付申请资料后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还乙方。 |

采购人（公章）：