# 南宁国际会展中心石园路口道闸、A区会展路口道闸设备

# 采购需求资料表

# 一、投标人资格特定条件：

1．具有国内法人资格，注册经营范围满足所投项目采购内容的厂（商）家。

2．投标人资格的其他要求：（如没有请填“无”）

# 二、采购项目内容：

1．采购人地址： 南宁国际会展中心  ；             2．采购预算价： 142604元整。

3．为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商有：（必需填写，如没有请填“无”）

4．是否接受联合体投标：□是   ■否（请在选项上打√）

5．合同签订是否接受合同专用章：■是   □否（请在选项上打√）

6．如中标供应商不能履行采购合同的，是否选择排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商：■是   □否（请在选项上打√）

注：本服务需求表中标注★号的内容为实质性要求和条件，表示必须满足或优于该条件。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌 | 技术参数要求 | 单项单价上限控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡口专用高速摄像机 | 6台 | 科拓、捷顺、红门或同档次及以上品牌 | 1.工业级高清摄像机、控制系统、双路车牌识别仪、LED显示屏、补光灯集成一体钣金烤漆箱体式设计； 2.传感器支持WDR、强光抑制、低照度参数调节； ★3.高清500万像素工业级摄像机，电动调焦，采用基于视频流的车牌识别技术，具备车辆图像各层次信息识别控制功能；并通过温度循环试验；（-30℃~70℃，8小时）及恒温恒湿试验（温度40±2℃、湿度93±3%，48小时），满足户外使用场景； 4.支持常规车牌、新能源车牌、军警、港澳、领事馆、民航等车牌识别，支持车牌颜色识别； 5.内置控制模块，支持控制道闸开启和控制摄像机进行车牌抓拍功能； 6.高速ARM双核处理器，采用先进的视频压缩技术H.264/H.265编码，图片质量可设； 7.内嵌智能视频分析，全天候平均检测率大于99.5%； 8.支持连续抓拍技术，支持TCP/IP协议、ONVIF协议； 9.高可靠风扇设计，控制温度在正常运行范围内，保证长期运行； 10.满足三种触发模式，分别为视频触发、车检触发及混合触发； 11.补光灯具备智能模式、常亮模式及抓拍闪烁三种工作模式，亮度可调节； 12.80*40点阵LED户外全彩显示屏，显示停车时长、收费金额，二维码、车牌号、剩余车位数，支持语音播报； 13.支持黑白名单导入、删除、添加和修改； 14.支持自动白平衡、自动曝光、自动增益； 15.支持选配去雾模块，大幅提高雨雾雪天气识别准确性； 16.支持通讯及硬件故障判断，并报警提示； ★17.支持服务器离线（断网）支持出口手机蓝牙缴费及抬杆； 18.工作电压：AC220V±10% /50Hz，整机功率≤60W； 19.Linux操作系统，CPU双核1.25GHz； 20.镜头规格：2.7-13.5mm电动调焦，最低照度0.1Lux； 21.图片分辨率：1920*1080； 22.支持本地TF卡存储(16GB约4万张)； 23.抓拍车速范围：≤20公里，抓拍车道≤5米； 24.显示屏：LED80*40点阵全彩显示屏； 25.通讯方式：TCP/IP,TCP/IP，ONVIF，RJ45网络口； 26.补光灯参数：DC12V,上≤4W,下≤20W； 27.控制接口：道闸2路，地感信号2路，闪光灯1路，报警灯1路； 28.外观材质：钣金烤漆（黑色细磨砂银色水漆）； ★29.系统对接要求：与采购人现有服务器及停车场管理软件系统必须完全兼容，投标时须提供相关证明材料和样品，中标后进行兼容性测试。 | 10864 |
| 2 | 快速道闸 | 4台 | 科拓、捷顺、红门或同档次及以上品牌 | 1.抬杆速度、落杆速度为2-6S可选, 含配套闸杆； 2.电喷塑，防锈、不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54 级别要求； 3.采用独特的曲柄摇杆机构原理设计，传动冲击小，道闸使用寿命至少是其它普通道闸的2倍； 4.高性能减速电机，免维护，堵转时无电流冲击、具有过热自保护功能，能有效保护控制器，延长控制器使用寿命； 5.采用直流电机配合驱动器，寿命长，限位精确，起动和调速性能好，调速范围广，过载能力较强，受电磁干扰影响小； 6.道闸控制板内置高灵敏的升优先和压力遇阻反弹功能，控制板集成了地感、红外防砸接口，也可以适配带压力波检测的防砸杆； 7.有座式遥控器、遥控手柄、RS 485命令三种控制闸机升降的方式； 8.物理防砸：闸杆配带有橡胶、胶条或外层包裹泡沫珍珠棉，可以减轻因为意外而造成的损失； 9.遇阻反弹功能：闸杆在下落过程中遇到外力阻挡后立即抬杠，灵敏度高； 10.免限位设计，上电后机械自动检测起落杆位置，精准可靠； 11.合理的平衡设计，本道闸弹簧与闸杆处于良好的平衡状态，减少对机芯的磨损，加长道闸寿命； 12.设置操作便利，驱动器面板显示，按键简洁易操作，便于设置计数、偏角、起落杆速度等操作； 13.闸杆防撞功能：汽车以15公里/小时的速度撞击闸杆后，闸杆被撞出，道闸主轴等其他结构件不会变形、损坏，闸杆重新安装后，道闸能正常运行。 | 6305 |
| 3 | 车辆检测器 | 5个 | 科拓、捷顺、红门或同档次及以上品牌 | 1.支持4级可调，AC220V±15% /50HZ； 2.功率5W； 3.一台道闸配置2个，安装在道闸内部。 | 776 |
| 4 | 同进同出控制器 | 2个 | 科拓、捷顺、红门或同档次及以上品牌 | 控制卡安装于道闸内，支持同进同出车道方向判别，其中两个出入口均支持同进同出。 | 1300 |
| 5 | 铸钢减速带 | 36米 |  | 减速带为铸钢材质梯形缓冲型，承重为100T，能承受车辆各种碾压不变形。 | 150 |
| 6 | 安全岛制作 | 4项 |  | 1.基坑开挖； 2.回填混凝土，制作设备安装底座； 3.油漆美化基座。 | 2000 |
| 7 | 施工项 | 1项 |  | 1.旧设备拆除（石园路口）、新设备安装； 2.安全岛内线路更换、铺设； 3.线路改造路面开凿线路预埋及恢复、光纤、电源敷设； 4.减速带安装； 5.设备防撞杆安装； 6.垃圾清运。 | 23000 |
| 8 | 辅材 | 1项 |  | 1.含本次施工项目内电源线、光纤、网线、路面恢复材料等； 2.设备防撞杆； 3.取电取网距离180米，辅材包含此项。 | 8000 |
| 9 | 交换机 | 2台 | 华为、华三、友讯或同档次及以上品牌 | 1.8口全千兆非网管交换机； 2.8个10/100/1000M自适应RJ45端口均具备线速转发能力,支持端口自动翻转 (Auto MDI/MDIX) 功能支持MAC地址自学习，支持全双工工作模式桌面型壳体，即插即用，无需管理。 | 210 |
| 10 | 单模千兆光纤收发器 | 2台 | netLINK、TP-Link、腾达或同档次及以上品牌 | 1.规格：单模单纤收发器； 2.接口：SC接口，光纤波长1310nm； 3.速率：电口100/1000M自适应； 4.信号灯：FX、TX、Link、Act、FDX、PWR六种指示灯； 5.传输：全双工/半双工自动转换，20KM； 6.金属机身，电源、网口带防雷保护； 7.工作温度：-20～60℃； 8.电源：DC5V1A～2A。 | 450 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 7 日内 ★二、交货期：合同签订后，接到采购人通知后10天内送货，并于20天内完成货物的交付及安装验收工作。 三、交货地点： 南宁国际会展中心。 四、交货方式：现场安装、调试，并经运行测试合格后交货。 五、售后服务要求： ★1.质量保证期:3年。质保期自交货并验收合格之日起计。 ★2.处理问题响应时间：对本项目主要设备清单表中设备提供应急维修服务，提供故障后30分钟内技术响应，2小时内到达现场处理，4小时内解决问题或采用备用设备应急使用。 3. 免费培训：中标人负责免费培训使用人员和维护人员，内容包括设备操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。 4.产品实行质量“三包”，质保期内出现的非人为因素造成的损坏，中标人应免费进行更换及维修。 5.质保期内由于产品质量原因引起的问题，中标人应负责解决并承担由此产生的全部责任及费用。 6.质保期内招标文件要求安装调试的设备根据采购人要求的时间节点免费安装调试。 ★7.供货时，所有产品必须提供合格证书并在产品上标明生产厂家、名称、规格型号，并在产品上粘贴标签标注供货单位名称、供货时间。 六、其他要求： ★1.报价必须含以下部分，包括： （1）服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用。 含安装调试费。 ★2.投标人所报总价不能高于采购预算，否则报价无效。 ★3.付款方式：本项目无预付款，中标人按采购人要求交付货物并验收合格，且中标人开具合格增值税发票后，采购人按合同金额支付货款。 ★4.产品质量按现行国家标准和技术规范执行。 （1）中标人应按招标文件规定的产品性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。 （2）如中标人不能按采购方要求的进度供货及安装调试，采购人有权扣除质保金并终止合同，由此引起的全部责任由中标人负责。 ★（3）采购文件所列货物的品牌、型号仅供参考，但中标人所提供的产品必须能与现有的设备配套使用。 5.投标人可自行前往采购人现场进行踏勘，由此产生的费用及风险由投标人负责。 6.中标人应为采购人提供技术咨询指导服务，并为本项目组配置检查、检修、检测、维护所需的工具、仪表及相关设备。 ★7.中标人在提供服务的过程中应按要求认真履行责任，针对不同的技术要求采用恰当的技术措施。如因中标人的技术措施不当而对设备及随机附件、配件、附属材料造成损坏或存在安全运行隐患导致不能正常运行，投标人负责修复设备并承担全部费用。 8.需更换或补充的重要零配件及材料费用由采购人提供，中标人负责免费安装、调试。 9.如设备出现非人为的故障或不可抗拒的自然灾难造成的损坏，投标人不负赔偿责任，但投标人有责任尽最大努力和最快速度进行抢修设备，使设备尽快恢复正常运行。 10.合同执行期间，需按采购人《外包方日常管理程序》要求按时提交书面工作总结报告和维保工作计划，报告和工作计划加盖单位公章附项目负责人签名，含相应的资料文件（如图片、摄影资料等）。 11.对合同条款的调整（如对验收、违约责任等有特殊要求的）： 11.1设备发生故障时，若中标人未按照合同要求及时到达现场，造成时间拖延的，每逾期一小时，投标人应按合同总额、每小时千分之一的比例向采购人支付违约金，该违约金由采购人从待付款中扣除。逾期时间超过一天的，采购人可解除本合同(因交通堵塞、灾害、民变等非中标人所能控制的原因造成的延误除外，但投标人应出具相应的证明)，并提前7天书面通知中标人； 11.2如中标人没有按照合同约定的内容履行服务义务的，采购人有权采取补救措施并向中标人追偿损失，而且采购人有权单方面解除合同。但应提前7天书面通知中标人。 ★11.3未经采购人同意，中标人不得向第三方转让合同项下全部或部分服务内容，如擅自转让合同项下全部或部分服务内容，则视为中标人违约。按照本合同的相关违约条款约定处理； ★11.4经采购人确认能够修复的设备故障，中标人必须按时完成设备修复工作。如中标人技术能力有限无法完成维修工作，由采购人外请第三方具备技术力量的公司协助完成，由此产生的费用从中标人服务费中扣除； ★11.5中标人未能按时完成本项目检修维护工作，采购人有权解除合同，中标人承担相应的违约责任。 七、履约保证金： 中标人（乙方）在签订本项目合同前，须向采购单位（甲方）缴纳成交金额5%的履约保证金，以保证服务期间正常运行，如乙方违反相关法律法规，不履行所订立的合同，甲方有权取消乙方成交资格，服务协议自动终止。履约保证金不予返还，所造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超出部分予以赔偿。 履约保证金交到采购人账户： 开户名：南宁国际会展中心有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司南宁金湖广场支行 账号：45050160426600000896 履约保证金自合同签订之日起转为质量保证金。在质保期内乙方提供的服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后乙方向甲方办理退付手续，甲方将在收到完整且合格的退付申请资料后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还。 |

采购人（公章）：

年   月   日